宁波市化工行业安全发展规划（2021-2025年）

宁波市应急管理局

2021年12月

目 录

术 语	1

第一章 总论	3

1.1 规划背景及意义	3

1.2 规划区域范围	4

1.3 规划时限	4

1.4 规划原则	4

1.5 规划编制主要依据	5

第二章 宁波市化工行业概况	8

2.1 化工产业发展现状及规划	8

2.1.1 化工产业发展现状	8

2.1.2 化工园区发展现状	10

2.2 化工行业安全生产现状	13

2.2.1 危险化学品企业	13

2.2.2 “两重点一重大”企业	14

2.2.3 化工行业生产安全事故	14

2.2.4 公用工程和配套设施	15

2.2.5 安全教育培训	15

2.2.6 安全生产监督管理	16

2.2.7 应急救援体系及设施	16

2.3 化工行业安全风险分析	17

2.3.1 化工园区安全风险分析	17

2.3.2 化工园区外安全风险分析	18

2.3.3 危险化学品运输及配套设施风险分析	18

2.4 化工行业安全发展存在问题	19

第三章 指导思想和规划目标	22

3.1 指导思想	22

3.2 规划目标	22

3.2.1 总体目标	22

3.2.2 分类目标	22

第四章 总体布局	24

4.1 总体布局思路	24

4.2 总体规划布局	24

4.3 总体布局要求	24

第五章 规划措施	27

5.1 安全生产责任体系规划	27

5.2 本质安全规划	28

5.3 公用工程及配套设施规划	31

5.4 防灾规划	31

5.5 防外来侵袭规划	32

5.6 危险化学品运输及配套设施规划	32

5.7 安全教育培训规划	34

5.8 事故应急救援体系及设施规划	35

5.9“两重点一重大”监管规划	37

5.10甬舟一体化石化发展规划	37

第六章 重大项目	38

第七章 规划实施保障	40

第八章 附件	42

# 术 语

1.化工行业

指从事化学加工工业所涉及的生产、储存、运输的企业和单位总和。本规划所称化工行业侧重规划区域范围内危险化学品生产、使用、储存、运输的生产经营单位。

2.危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.化工行业安全发展规划

指实现化工产业布局更加合理、化工园区和集聚区更加规范、法规标准建设更加完善、危险源多而散的局面明显改善，安全风险进一步降低，本质安全水平有效提升的发展规划。

4.化工园区

指经省政府批准设立的，建有多个相关联的化工企业或项目，石油和化学工业占有较大比重、区域边界和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的工业区块，含化工集聚区。

5.危险化学品重大危险源

长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

6.重点监管危险化工工艺

列入《重点监管危险化工工艺》（2013年完整版）的危险化工工艺。

7.重点监管危险化学品

列入《重点监管危险化学品》（2013年完整版）的危险化学品。

8.两重点一重大

重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺及危险化学品重大危险源的简称。

9.本质安全

指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。

# 第一章 总论

## 1.1 规划背景及意义

石油化工是国民经济重要的基础工业和支柱产业，产业关联度高、产品应用面广，与经济发展、国防建设、民生保障关系紧密，是一个国家和地区经济社会发展综合实力的重要标志。改革开放以来，宁波市依托优越的港口条件、区位优势和广阔的市场资源，石化产业迅速发展，逐步建成了以宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区为主的沿海石化产业带，产业规模位居全国七大石化产业基地前列，已成为我国最重要的石化产业基地。

“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家、开启第二个百年奋斗目标建设新征程，也是化工行业创新驱动、高质量发展的战略机遇期。为贯彻落实《浙江省化工产业发展“十四五”规划》、《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》、《宁波市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》、《关于实施“246”万千亿级产业集群培育工程的意见》等相关规划和市委市政府决策部署，加快建成万亿级绿色石化先进制造业基地，进一步理清宁波市化工行业安全发展的总体思路，合理优化化工行业空间布局、促进化工行业安全协调发展，进一步提升宁波市化工行业整体安全水平，宁波市应急管理局组织编制《宁波市化工行业安全发展规划（2021-2025年）》（以下称“本规划”）。

本规划是“十四五”期间宁波市化工行业安全发展的纲领性文件。

## 1.2 规划区域范围

本规划空间布局涵盖宁波市整个行政区域。

宁波市下设海曙区、江北区、镇海区、北仑区、鄞州区、奉化区，辖象山、宁海2个县以及余姚、慈溪2个市（县级市）。

## 1.3 规划时限

本次规划以2020年为基准，规划期为五年，即2021年至2025年。

## 1.4 规划原则

1.以人为本、安全发展。突出预防为主，强化综合治理，提高安全意识，做好事前危险预测，落实风险防范、控制、应急措施，配置保障安全的设备设施及人员，引入科学的管理模式，提高化工行业安全管理水平，实现安全生产。

2.创新发展、绿色发展。坚持把创新作为引领产业发展的第一动力，强化企业技术创新主体地位，坚持“市场为导向、企业为主体、产学研用结合”的创新体制。按照构建资源节约和环境友好的生态型现代产业理念，高起点建设一批低排放、低能耗、安全风险小的化工项目，提高能源利用效率、降低污染排放，提升行业本质安全和节能降耗水平，稳中求进实现“双碳”目标。

3.统筹规划、合理布局。本规划与城市规划、总体规划、国土空间规划相衔接，与各项规划统筹发展，既相对独立，又相辅相成。在宁波市现有化工产业空间布局基础上，结合区域经济的特点，按照一体化的要求，规划化工行业的布局，完善应急物资储备、救援设施等安全配套公用工程。

4.严格准入、本质安全。按照国家和地区产业政策，把控源头，优化产业结构，鼓励新建产业项目选用先进工艺、设备，支持现有工艺、设备的技术革新，提升生产设备或生产系统的可靠性，实现本质安全。

5.风险管控、隐患治理。建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，实施数字化改革，全面提升危险化学品全链条安全风险智控能力，进一步压实企业主体责任。

6.突出重点、兼顾一般。根据区域实际情况及定位，重点突出化工园区的安全发展工作，兼顾其它区域化工行业安全生产的需要，实现宁波市安全生产工作持续稳定高质量发展。

## 1.5 规划编制主要依据

1.《中华人民共和国安全生产法（2021年修订本）》（中华人民共和国主席令第88号，2021）

2.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修改）

3.《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）

4.《国家安全监管总局办公室关于印发<化工行业安全发展规划编制导则>的通知》（安监总厅管三〔2013〕96号）

5.《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急〔2019〕78号）

6.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》

7.《浙江省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（浙政办发〔2017〕81号）

8.《浙江省应急管理厅关于规范化工行业安全发展规划编制工作的通知》（浙应急危化〔2020〕67号）

9.《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于印发浙江省化工园区评价认定管理办法的通知》（浙经信材料〔2020〕101号）

10.《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于公布浙江省化工园区评价认定结果的通知》（浙经信材料〔2020〕185号）

11.《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料〔2021〕77号）

12.《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

13.《浙江省化工产业发展“十四五”规划》

14.《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》

15.《浙江省产业结构调整能效指南（2021年版）》

16.《浙江省生态环境保护“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕204号）

17.《宁波市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（甬政发〔2021〕9号）

18.《宁波市绿色石化产业集群发展规划（2021-2025）》（甬制高办〔2021〕22号）

19.《宁波市应急管理“十四五”规划》（甬发改规划〔2021〕352号）

20.《宁波市化工行业安全发展规划（2016-2020年）》

21.《宁波市化工新材料产业集群高质量发展行动计划（2020-2022年）》

22.《宁波高质量发展建设共同富裕先行市行动计划（2021-2025年）》

23.《宁波市经信局关于做好浙江省评价认定化工园区提升改造方案制定工作的通知》（甬经信笺〔2012〕42号）

24.《宁波石化产业基地总体发展规划（修编）》

# 第二章 宁波市化工行业概况

## 2.1 化工产业发展现状及规划

### 2.1.1 化工产业发展现状

宁波市根据资源禀赋特点，以石化产业等临港产业为工业经济发展的重点，按照推进循环经济链、延伸石化产业链、提升产品价值链的发展思路，坚持炼化一体化、园区化发展模式，依托龙头企业和重大项目，强化规划引导，促进产业集聚，打造具有较强国际竞争力的世界级石化产业基地。目前，逐步建成了以宁波石化经济技术开发区、宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区为主的沿海石化产业带，产业规模位居全国七大石化产业基地前列，已成为我国最重要的石化产业基地。

“十三五”期间，宁波市化工行业积极应对复杂多变的国内外环境和各种风险挑战，保持了平稳增长的发展势头，产业规模、产业结构、创新能力、绿色和数字化发展等方面取得了较大提升。

1.规模效益稳步增长

“十三五”期间，宁波市石化产业主要经济指标实现平稳增长，形成了年产3100万吨炼油、380万吨烯烃（乙烯和丙烯）和700万吨PTA的生产能力，拥有千亿级企业1家、百亿级企业7家、十亿级企业25家，原油加工量、成品油、道路沥青、ABS、PTA、MDI、聚丙烯、聚苯乙烯、苯胺等主要石化产品规模居国内领先地位。2020年共有规模以上石化企业326家，实现工业总产值3142.1亿元，比“十二五”末增长7.1%；行业规模以上石化企业的工业总产值占全市规上工业企业比重为21.3%。宁波石化经济技术开发区和大榭开发区的利润总额在中国石化联合会评选的2020年化工园区30强中分列第二、三位。

2.产业结构不断优化

“十三五”期间，以大炼油、大乙烯为龙头，有机化工原料、合成材料和下游化学制品协调发展的产业体系更加完备，基本形成以千亿炼化企业为龙头、百亿骨干企业为支撑、单项冠军和专精特新企业为特色的石化产业集群。一批重点项目相继开工建设，显著增强了原料保障能力，提升了石化产业价值链，为推动化工行业高质量发展打下了坚实基础。

3.创新能力大幅提升

“十三五”期间，基本形成了以市场为主导、企业为主体、科研院所为支撑的产学研协同创新体系。引进了天津大学浙江研究院、大连理工大学宁波研究院、宁波中科新材料创制中心等产业技术研究院，以及中石化宁波新材料研究院、万华宁波高性能材料研究院等企业研究院，谋划建设中国宁波新材料高端创新平台、甬江实验室等一批高能级创新载体。

4.绿色发展成效显著

“十三五”期间，大力推进绿色、低碳、循环化发展，节能减排成效明显。乙烯、炼油、PTA、烧碱等单位产品综合能耗处于国内行业领先水平，其中镇海炼化的乙烯、万华氯碱的烧碱等综合能耗指标成为国内行业能效“领跑者”。宁波石化经济技术开发区、大榭开发区被工信部认定为绿色园区，镇海炼化、万华化学、镇洋股份等8家企业被认定为绿色工厂。宁波万华循环经济工业园被评为全国工业循环经济重大示范工厂。宁波经济技术开发区、宁波石化经济技术开发区先后通过国家级循环化改造示范试点验收，实现了生态环境质量再提升。完成了城镇人口密集区危险化学品企业搬迁改造工作和浙江省化工园区评价认定工作，推动化工园区改造提升，提高园区发展质量和管理水平。

5.智能制造能力快速提升

“十三五”期间，围绕行业提质增效，运用5G、大数据、智能化等现代信息技术，智慧园区和智能工厂建设加快推进。镇海炼化、万华化学等入选国家智能制造试点示范企业，建立了经营管理辅助决策、智能生产管控、安全环保与能源智能化管理等智能化平台，提升了工厂运营管理水平，提高了安全环保和节能减排水平，促进了劳动生产率和生产效益提升；宁波石化经济技术开发区积极推进集园区事务管理、安全管理、经营服务等功能为一体的数字化运营管控平台，2020年入选中国石化联合会颁布的第三批“智慧化工园区试点示范（创建）单位”。

### 2.1.2 化工园区发展现状

“十三五”期间，宁波市共有宁波石化经济技术开发区、镇海液体化工储罐区、北仑青峙化工区、霞浦石化专区、郭巨峙北化工区（原白峰镇峙北化工区）、大榭石化产业园等6个化工园区，以及余姚市小曹娥工业功能区、奉化区方桥化工集中区、象山县经济开发区C区化工集中区、宁海县化工集中区、慈溪市化工集中区等5个化工集中区。

2020年，宁波经济技术开发区、余姚市化工集聚区、象山经济开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区被评价认定为浙江省合格化工园区。

五个化工园区（集中区）现状如下：

宁波石化经济技术开发区位于镇海区西北，总用地面积约51.77平方公里（拓展片区用地正在审批中），主要包括俞范片、湾塘片、岚山和澥浦等核心片区和拓展片区。现有危险化学品企业74家，其中危险化学品生产企业39家，主要集中于澥浦片区，且各片区企业呈现集聚发展的状态。园区有中石化镇海炼化、中金石化、富德能源等50余家国内外大中型石油化工企业，是国内重要的石油化工新材料产业基地。园区以炼油乙烯一体化项目为支撑，以烯烃、芳烃为主要原料，发展三大合成材料，同时配套发展基本化工原料产业。

宁波经济技术开发区主要包括北仑青峙化工区（青峙板块）、霞浦石化专区（临港板块）和郭巨峙北化工园区（郭巨板块）等，规划总面积约21平方公里，建有液体化工码头及储罐区。区内共有危险化学品相关企业35家，其中危险化学品生产企业17家，主要集中于临港板块和青峙板块，有逸盛石化、金发新材料、台塑企业等化工企业。重点发展以芳烃为基础资源的合成材料产业链以及台塑关系企业的合成树脂、橡胶、PTA等产业链。

宁波大榭开发区石化产业规划占地12.3平方公里，危险化学品企业14家，其中危险化学品生产企业10家，主要集中于大榭岛北部，目前已入驻了中海油、万华化学、东华能源等一批行业龙头企业，形成了万华工业园、中海油大榭石化生产基地等。园区依托现有龙头企业和项目优势，重点发展炼油、化工原料、化工新材料和油气储运。新增拓展穿鼻岛区域，现有陆域面积2.23平方公里，重点发展丙烷脱氢、轻烃裂解及下游衍生物等高端精细化学品。

余姚市化工集聚区由中意宁波生态园和小曹娥工业功能区组成，规划总面积2.55平方公里，集聚区内现有王龙科技、舜吉塑化、锦莱化工等规上化工企业，主要涉及食品添加剂、医药中间体、树脂原料制造等。

象山经济开发区位于象山经济开发区城东工业园东北角，规划占地面积1.15平方公里，已落户海腾新材料、南塑合成材料等化工企业，主要定位为产业配套、精细化工、新材料，打造精细化工产业园区。

化工园区（化工集中区）详见表2-1。

表2-1 化工园区（化工集中区）一览表

| 区域 | 化工园区（化工集中区）名称 | 区域范围边界 | 规划面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇海区 | 宁波石化经济技术开发区 | 南起威海路防护绿带边界，北至通海路，西起镇浦路，紧邻澥浦镇镇域范围，东至现状海塘-海呈路-新泓口围垦一、二期 | 51.77平方公里 | 拓展片区土地正在审批中 |
| 北仑区（宁波经济技术开发区） | 青峙板块 | 东至炼化油港路，西至浙江逸盛石化有限公司西围墙，南至港口路、亚洲浆纸业厂区内北侧地块、算山大港二路、无名路、炼化油港路，北至沿海 | 7.42平方公里 |  |
|  | 临港板块 | 东至黄峙江、环区路、横三路、纬四路、横中路、纬中路，西至临港二路（除敏达机电、腾宇）、林德气体（宁波）有限公司北仑分公司厂区，南至下养河、临港一路、第二通道，北至海岸线 | 10.08平方公里 |  |
|  | 原白峰镇峙北化工区，郭巨板块 | 东至港鑫东方东侧海岸线，西至浙江LNG西围墙，南至山体、白中线、光明煤炭码头，北至海岸 | 1.84平方公里 | 为北仓区认定的化工园区，未经浙江省评价认定。 |
| 北仑大榭 | 宁波大榭开发区 | 榭西区块南至大榭一桥七号路，东至环岛北路，向西和北方向至海岸线；榭北和榭东北区块南至山林、七顶山和新海路，向东、西、北方向至海岸线；穿鼻岛、外神马区块 | 12.3平方公里 | 穿鼻岛为规划新拓展区域，未经浙江省评价认定。 |
| 余姚市 | 余姚市化工集聚区 | 中意宁波生态园和小曹娥工业功能区 | 2.55平方公里 |  |
| 象山县 | 象山经济开发区 | 东至闻涛路，南至知新路、玉盘路，西至东浦路、珠海路，北至榆溪路 | 1.15平方公里 |  |

## 2.2 化工行业安全生产现状

### 2.2.1 危险化学品企业

2.2.1.1危险化学品生产、使用、经营企业

截止2020年末，宁波市共有申领危险化学品安全生产许可证的企业115家、使用许可证的12家、经营许可证的3739家【其中带储存经营（加油站除外）129家、加油站431家、不带储存经营3179家】。

2.2.1.2危险化学品运输及配套企业

宁波市危险化学品运输主要包括道路运输、管道输送、水路运输以及铁路运输四种运输方式。

截止2020年末，宁波市辖区道路年运输危险化学品总量超过1800万吨，在宁波从事危险化学品运输的企业达717家，车辆8302辆，挂车6988辆（其中宁波籍危险货物运输企业128家，车辆3362辆，挂车2655辆）。经营范围涵盖除放射性物质外其余八大类危险货物。

区域内共有长输石油天然气管道企业8家，运行管道24条，总长907.2公里，其中石油成品油534.9公里，天然气372.3公里。另浙江浙能天然气运行有限公司有未投运管道象山支线1条，长30.2公里，在建大榭天然气支线管道1条，长21公里。长输油气管道遍布宁波各区县（市）和有关功能园区。危险化学品物料管道123根，总长522.4公里，主要分布在镇海、北仑和大榭等区域。

宁波现有港口危险货物储存经营企业27家，储罐408座，罐容量436万立方米。铁路主要运输镇海炼化和镇海液体化工储罐区的危险化学品。

宁波市现有综合性危险化学品停车场1家、危险货物集装箱堆场企业7家。

### 2.2.2 “两重点一重大”企业

2.2.2.1重点监管危险化学品

截止到2020年末，宁波市涉及重点监管危险化学品企业99家。

2.2.2.2重点监管危险化工工艺

截止到2020年末，宁波市涉及重点监管危险化工工艺企业50家。

2.2.2.3重大危险源

截止到2020年末，宁波市危险化学品企业中构成危险化学品重大危险源的共80家，重大危险源共334个，其中一级重大危险源122个、二级重大危险源40个、三级重大危险源100个、四级重大危险源72个。

### 2.2.3 化工行业生产安全事故

“十三五”期间宁波市化工行业发生生产安全事故7起，死亡6人，较“十二五”期间有所下降，化工行业生产安全事故在工矿商贸事故占比小。事故原因主要为违规作业（施工），安全生产教育培训不到位，操作人员专业技能和责任心不强、素质不高，人员执行安全生产管理制度和操作规程不力，设备管理制度不完善。需要加强安全执法监督，严格落实企业安全生产主体责任，完善各类规章制度、操作规程和应急救援预案，同时通过风险管控、排查事故隐患，跟踪督促落实整改，防止类似事故的再次发生。

### 2.2.4 公用工程和配套设施

宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区等化工园区供水、供电、供热等公用工程及配套设施较完善，能基本满足园区内现有企业需求。余姚、象山等地的化工集聚区供水、供电、供热等主要依托所在工业区内的配套设施。

### 2.2.5 安全教育培训

宁波市级公共安全宣传教育基地于2018年1月25日正式建成并对市民公众免费开放，基地位于宁波科学探索中心四层A区内，作为面向市民大众、学生青少年、生产人员开展安全科普、安全教育、危机体验、安全技能培训等于一体的安全教育专题馆。此外，各县市区共建有11个公共安全宣传教育基地。依托宁波工程学院产学研优势，建成宁波市应急管理（危险化学品）实训基地。

“十三五”期间，江北消防教育体验馆、宁波市公共安全教育基地消防教育馆列为浙江省首批“全省消防科普教育基地”。累计培训政府及部门主要领导1000余人次，企业消防责任人、管理人和员工100万余人次。创新宣传形式，结合社会热点策划开展实景火灾实验30余个，打造全省首辆“消防地铁”专列，邀请有影响力的公众人物及社会各界人士为消防代言，摄制消防主题微电影、宣传短片、警示教育片等各类宣传品近50部。目前宁波消防救援支队特勤大队与化工训练基地正在推进建设。

### 2.2.6 安全生产监督管理

“十三五”期间，扎实开展危险化学品、非煤矿山领域隐患大排查、三年行动、“遏重大”和非法违法“小化工”、化工医药、有毒气体、涉硝酸铵等企业专项整治；推动企业积极引入挪威船级社、杜邦和化工过程安全管理体系建设和区域协作交流，企业自主管理能力得到有效提升；试点建成重大危险源在线监测预警系统，迭代升级危险化学品道路运输安全风险智控系统，推进化工园区及企业信息化建设，企业安全生产主体责任进一步压实。

### 2.2.7 应急救援体系及设施

截止到2020年末，宁波市修订完善了《宁波市突发事件总体应急预案》、《宁波市火灾事故应急预案》等20余个专项应急预案，开展近400场市级应急演练。消防救援从“单一扑火救援”向“综合性救援”转变和提升，建成“高低大化”和地震、水域、山岳等12支消防综合救援专业队、5支市级危险化学品救援队、46支市级行业专业救援队、3支市级社会化救援力量，组织开展危险化学品企业员工应急处置、社会救援力量技能竞赛，建成国家危险化学品救援宁波基地，推进宁海直升机常态化备勤点建设，发展应急救援航空力量。强化应急物资保障，现有市、县两级应急救灾物资储备库12个，市级储存物资达14类2万余件。

## 2.3 化工行业安全风险分析

### 2.3.1 化工园区安全风险分析

化工园区聚集的化工企业，大部分生产、储存或使用危险化学品、工艺复杂、危险性大，易发生事故并可能引起连锁反应。主要安全风险为：

2.3.1.1化工行业固有危险性

化工行业多涉及易燃易爆、有毒有害的物料，宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区等化工园区内分布较多的“两重点一重大”企业，高风险区域特征明显，一旦发生火灾、爆炸、中毒和泄漏等事故，会危及周边企业、居民区、大气、水体等环境敏感目标。

2.3.1.2公用工程及配套设施的影响

化工园区现有供水、供电、供热、排水、供气、应急设施等公用工程及配套设施能力基本趋于饱和，新建、扩建化工项目可能造成公用工程及配套设施能力不足。

2.3.1.3封闭式管理的影响

除宁波石化经济技术开发区、北仑青峙板块局部区域、临港板块台塑石化专区外，其余化工园区均未完全实现封闭化管理，存在外来侵袭的风险。

2.3.1.4事故应急救援能力的影响

化工园区一体化应急救援体系尚待完善，部分化工集聚区的应急救援力量不足，若发生事故，不能有效、快速地获取应急资源，不能及时控制事故和降低事故影响。

2.3.1.5自然条件的影响

宁波地处沿海区域，易受到台风、暴雨、雷电、极端气候（如高低温）、地质沉降、地震等自然条件的危害。

### 2.3.2 化工园区外安全风险分析

目前化工园区外共有危险化学品生产企业50家、经营储存企业61家，其中位于禁止进入区域范围内的生产企业16家、经营储存企业30家。这些企业相对建成较早，本质安全水平较低，从业人员素质较低，配套设施和应急救援力量薄弱，安全风险较大。尤其是禁止进入区域范围内的企业，由于距离人员密集场所较近，一旦发生火灾爆炸和有毒有害物料泄漏事故，次生灾害影响大。

### 2.3.3 危险化学品运输及配套设施风险分析

1.危险化学品运输车辆一旦发生泄漏、火灾或爆炸等事故，会对周边企业、居民和环境造成危害，并易产生负面的社会影响。危险化学品运输车辆无序停放，会扩大危险区域范围，增加区域风险。

2.长输石油天然气和危险化学品物料管道因年久失修或外力破坏等造成泄漏，可能引发火灾爆炸、中毒和环境污染事故。

3.水上危险货物在装卸、运输过程中，若发生火灾爆炸、泄漏事故可能危及人员和设施安全、污染水域。

4.铁路运输的危险化学品固有危险性，可能使槽罐腐蚀存在泄漏风险。

5.危险货物集装箱堆场和开箱检查场所如不能就近设置，会扩大堆放、装卸和开箱检查的风险区域。

## 2.4 化工行业安全发展存在问题

研究分析宁波市化工行业发展现状，主要存在以下几个方面的问题：

2.4.1管理及制度方面

1.目前部分化工园区如大榭开发区，未根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》要求制定适应当地区域特点的《化工园区产业发展指引》。

2.部分园区管委会如宁波大榭开发区、象山经济开发区、余姚市化工集聚区参与安全生产管理的人员中，具有相关化工专业学历、化工安全实践经验的人员或注册安全工程师占比未达到75%。

2.4.2公用工程及配套设施方面

1.危险化学品公共停车场仅宁波石化经济技术开发区一处，公共停车泊位缺口大。宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区均无正规的危险化学品公共停车场，危运车辆违停现象较为突出。

2.除宁波石化经济技术开发区、北仑青峙板块局部区域、临港板块台塑石化专区外，其余化工园区均未完全实现封闭化管理，对进出园区的人员和车辆没有进行全过程监管。目前，大榭开发区封闭化管理正在规划建设中。

3.除宁波石化经济技术开发区、宁波大榭开发区外，其余化工园区未实现双电源供电。

2.4.3产业及空间布局方面

1.由于历史原因各化工园区均存在化工企业与非化工企业混建的现象。

2.石化产业规模不断扩大，对工业用地、能源消耗和污染物排放指标等需求随之增加，目前规划可使用土地不能全部满足项目用地需求，部分项目因能耗、排放指标以及用地等问题推进缓慢，未来发展空间有待突破。

3.部分园区石化企业产业链关联不紧密，企业之间物料互供、管道输送、能源梯级利用和规模匹配等绿色循环良性发展水平不高，园区间物料采用道路运输，增加了危险化学品道路运输风险，跨区公共管廊建设进度缓慢。

4.化工园区外的禁止进入区域范围内的危险化学品企业，由于危险化学品安全管理基础相对薄弱，且大都位于人员密集场所，一旦发生火灾爆炸和有毒有害物料泄漏事故，其影响后果较为严重。

2.4.4事故应急救援体系及设施方面

1.现有消防车辆配备还不能完全满足应对重特大事故的“大流量、大跨度、大兵团”作战需求，装备设施的建设仍需要进一步强化。

2.现有消防站布点不足、保护半径过大，实战化训练场地设施不足。

3.宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区三个应急管理中心还在推进建设中。

4.宁波消防救援支队特勤大队与化工训练基地正在推进建设。

2.4.5其他

1.目前除宁波经济技术开发区、余姚市化工集聚区、宁波石化经济开发区外，其余化工园区未依据法律法规、标准规范和区域性安全风险评估，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送规划主管部门和应急管理部门。

2.余姚市化工集聚区面临因行政区域调整即将纳入宁波市前湾新区，园区主管部门将随之调整。

3.随着甬舟石化产业一体化的发展，两地的危险化学品运输越来越频繁，宁波市与舟山市危险化学品应急救援联动机制有待进一步加强。

# 第三章 指导思想和规划目标

## 3.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立安全生产红线意识，始终坚持以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，忠实践行“八八战略”，奋力打造滨海大都市，实施安全、绿色、数字化、集聚化发展战略，紧紧围绕建设现代化滨海大都市的目标，优化产业布局，提升本质安全，降低安全风险，建立化工行业安全发展保障机制，促进化工行业安全、健康、平稳发展，为宁波市高质量发展奠定基础。

## 3.2 规划目标

### 3.2.1 总体目标

化工布局更加优化，产业结构更加合理，安全风险得到有效管控，隐患治理能力得到有效提升，应急救援能力得到有效改善，企业主体责任得到有效压实，化工行业安全生产管理水平进一步提升，有效防范较大以上事故和较大社会影响事件，坚决遏制重特大事故。

### 3.2.2 分类目标

1.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率达到100%。

2.重大危险源企业安全预防控制体系建设率达到100%。

3.危险化学品企业“三项岗位”人员100%持证上岗。

4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的搬迁改造率达100%。

5.园区应急管理机构中参与安全生产监管人员具有化工安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员数量达到在职的75%以上。

6.宁波经济技术开发区、余姚市化工集聚区、象山经济开发区、宁波大榭开发区实现封闭化管理。

7.传统产业转型升级和“低散乱”化工企业整治基本完成，公共管廊、储运物流、危险化学品信息平台、化工行业大脑建设更加完善，安全环境风险持续下降，园区智能化管理达到国内先进水平。

# 第四章 总体布局

## 4.1 总体布局思路

按建设现代化滨海大都市目标要求，以宁波经济技术开发区、余姚市化工集聚区、象山经济开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区等五个合格园区为核心，以产业辐射为纽带，带动宁波化工行业的高质量区域发展。

## 4.2 总体规划布局

宁波市保留经浙江省评价认定合格的宁波经济技术开发区、余姚市化工集聚区、象山经济开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区等五个园区，不再保留原“十三五”规划中的其余化工园区。

按照保障人民生命财产安全、严守国土空间开发保护底线、遵循产业布局导向、综合产业发展现状等原则，由自然和资源规划部门牵头划定化工园区外严禁从事危险化学品生产和大规模使用危险化学品的生产企业禁止进入区域范围。目前已初步划定6大片区共1501.5平方公里，分别为中心城六区片1004.5平方公里、余姚城区片190.3平方公里、慈溪城区片99.2平方公里、杭州湾新区片51.5平方公里、宁海城区片80.3平方公里、象山城区片75.7平方公里。该范围主要为人口活动密集区、城市（区）功能核心区及重大平台和功能区块。

## 4.3 总体布局要求

1.新建的危险化学品生产、储存项目应进入化工园区。涉及重点监管危险化工工艺或危险化学品重大危险源的新、改、扩建化工项目应设在宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区内。

2.化工园区应严格根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》，制定与当地相适应的《化工园区产业发展指引》，明确产业目录、产业类别、生产能力、工艺水平等关键指标。

3.化工园区应优先以产业关联性引进项目，打造完善园区产业链，并逐渐腾挪置换化工园区内的非化工企业，实现园区内资源的有效配置和充分利用。

4.化工园区不得引进劳动力密集型的非化工企业。

5.危险化学品新建、扩建项目原则上应设立在化工园区内，且应符合区域产业发展规划；但为社会提供直接、便捷服务的不构成重大危险源的低风险储存设施类危险化学品建设项目，由县级以上自然资源和规划部门依法规划确定。

6.除现有装置改建、扩建，主体化工项目配套和产业循环利用需求外，严格控制生产光气、氯气的新建项目。

7.根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》（应急[2019]78号），安全风险等级为A类的化工园区，原则上不得新、改、扩建危险化学品建设项目，并责令其限期整改提升，有效降低安全风险；安全风险等级为B类的化工园区，要统筹考虑，从企业规模、社会可接受风险和安全距离等方面认真审查，原则上限制新、改、扩建危险化学品建设项目；对存在重大事故隐患且短期难以整改的危险化学品企业，要挂牌督办并依法责令停产停业整顿整改，经整改仍达不到安全生产条件的，要依法吊销安全生产许可证。

8.化工园区每3年进行区域安全风险评估。进入化工园区的项目应委托有资质单位进行安全评价和风险评估。

9.化工园区应依据法律法规、标准规范和区域安全风险评估结果，划定化工园区周边土地规划安全控制线并报送规划主管部门和应急管理部门，禁止在安全控制线内布置劳动密集型企业、人员密集场所。

10.化工园区外已取得危险化学品安全生产、使用许可证的危险化学品企业应明确项目“四至”，原则上不得新建和扩建危险化学品建设项目。

11.余姚市化工集聚区和象山经济开发区除承接搬迁入园企业，可适当发展与当地产业匹配的高端专用化学品和化工新材料项目。

12.“十四五”期间，积极研究和推进禁止进入区域范围内从事危险化学品生产和大规模使用危险化学品的生产企业的腾挪、退出工作。

13.原则上允许化工企业在当地实施原规模搬迁，搬迁工作前应开展安全风险评估。

# 第五章 规划措施

## 5.1 安全生产责任体系规划

1.强化安全生产监管责任落实

贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，充分认清产业发展新形势，全面把握安全发展新要求，进一步加强党委、政府对危险化学品安全生产工作的全面领导，着力构建完善党委政府领导、部门监管、企业负责、职工参与、行业自律、社会监督和科技支撑的危险化学品安全治理体系，完善综合监管、专业监管和行业管理协调协作机制，引导、鼓励、推动企业建立自我约束、持续改进的安全生产内生机制，优化危险化学品人才、科技、保险等综合服务机制。

2.强化安全生产责任制考核

科学制定安全生产责任制考核实施方案，优化考核目标体系和考核评分标准，强化考核对安全生产工作的促进作用。完善考核方式方法和考核激励约束机制，加大安全生产指标考核权重，及时向党委组织部门等通报考核结果，强化安全生产责任制考核结果在社会管理综合治理和领导干部考核中的运用，严格执行警示约谈、挂牌督办和“一票否决”等制度。

3.强化企业安全生产主体责任落实

化工行业的企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责，应当加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

## 5.2 本质安全规划

1.严格把控化工行业安全发展准入条件

（1）严格禁止《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类危险化学品建设项目。

（2）严格执行当地《化工园区产业发展指引》和《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录》，严控硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸危险性化学品（《危险化学品目录》中危险性类别为爆炸物的危险化学品）建设项目，严禁淘汰的落后产能异地落户和进园入区；原则上限制化工园区内无上下游产业关联性、两头(原料、产品销售)在外的基础化工原料建设项目；限制以爆炸性化学品、剧(高)毒化学品或液化烃等为主要原料且主要通过公路运输、运输量大的化工建设项目，限制高VOCs排放的化工类建设项目。支持危险化学品生产企业开展安全生产技术改造升级，依法淘汰达不到安全生产条件的产能。

（3）严格执行化工企业准入条件，各园区建立健全企业、承包商准入和退出机制，建立黑名单制度。严格控制化工园区周边土地开发利用，安全控制线范围内的建设项目应经安全风险评估并满足安全风险控制要求。

2.行业改进提高

（1）推进智慧园区建设。运用信息与通信技术，围绕安全生产、环境管理、应急管理、封闭化管理、运输管理、能源管理、办公管理、公共服务和保障体系等领域，整合相关数据，搭建信息平台，逐步实现化工园区智慧化管理。

（2）推动企业数字化发展。推广大型炼油和化工主体装置先进在线仪表分析控制技术应用，鼓励企业采用先进的控制软件和传感装置改造工艺和控制流程，提升企业智能水平。

（3）推进行业大脑建设。依托省产业大脑和宁波一体化智能平台，推动政府侧、企业侧数据汇聚、有序交互和融合应用，分阶段逐步推进化工园区数字化建设，力争5家化工园区全部接入省化工产业大脑，实现宁波市化工行业经济运行监测、产业规划引导、重大项目布局、关键资源要素科学配置等场景应用，加快推动产业升级。

3.园区提升改造

各地要督促化工园区及时制定提升改造方案，按照《浙江省经济和信息化厅关于推进全省化工园区（集聚区）数字化建设工作的通知》（浙经信材料〔2021〕57号）要求，统筹推进园区智慧化数字化平台建设，实现数字化平台对接化工产业大脑，以数字化、智能化手段提升化工本质安全、绿色发展、智能制造水平，实现园区高质量发展。加快发展生产体系密闭化、物料输送管道化、危险工艺自动化、企业管理信息化等生产模式。按照“一园一策”要求，做好产业发展规划，明确园区主导产业，科学布局产业链上下游，推动关联性高、安全环保的化工企业集聚入园。对照《浙江省化工园区评价认定管理办法》和综合评价指标体系要求，提升化工园区安全整体水平。

4.企业提升改造

大力推进危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，运用信息化手段实现企业、化工园区、监管部门信息互享、上下贯通，2022年底前涉及重大危险源的危险化学品企业要全面完成以安全风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系建设。

新建化工项目必须装备自动化控制系统；涉及“两重点一重大”化工装置必须装备安全仪表系统，每3年开展一次全面的危险与可操作性分析（HAZOP）；积极推进在役危险化学品企业自动化改造和提质增效，减少高风险岗位和区域的操作人员数量；大力推广应用化工过程安全管理（PSM）等体系化管理；推动和引导企业加大安全投入，研发推广使用无危险性、低危险性的原材料，淘汰落后技术、工艺和设备。

持续推动涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制，最大限度减少作业场所人数。推动技术创新，积极推广应用机械化、自动化生产设备设施，实现机械化减人、自动化换人，降低高危岗位现场作业人员数量。

加快新材料应用和新技术研发，研究生产过程危险化学品在线量减量技术路线和储存数量减量方案，开发以低毒性、低反应活性的化学品代替高危险性化学品的工艺路线，开展缓和反应温度、反应压力等弱化反应条件的技术改造，积极推广气体泄漏微量快速检测、化工过程安全管理、微通道反应器等先进技术方法的应用。

## 5.3 公用工程及配套设施规划

1.化工园区应根据区域安全风险评估明确供水、供电、供热、排水、供气、应急等公用工程及配套设施供应能力，并相应建设完善。

2.加快推进化工园区公用工程及配套设施建设。加快园区供配电站建设，保障园区内化工企业的二级负荷供电为双回路供电，一级负荷为双电源供电的要求。

3.根据《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T 36762）的要求推进完善园区公共管廊建设。

4.化工园区应按照国家有关法律法规、标准规范对产生的固体废物特别是危险废物全部进行安全贮存、安全处置，必要时建设配套的固体废物特别是危险废物集中处置设施，并实行专业化运营管理，充分利用信息化等手段对危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置、转移等全链条的风险实施监督和管理。

5.配套建设满足化工园区需要、符合安全环保要求的污水处理设施；合理分析和估算生产安全事故废水量，根据需要规划建设公共的事故废水应急池，确保在安全事故发生时能满足废水处置要求。

## 5.4 防灾规划

1.化工园区内的新、改、扩建项目须按相关标准进行抗震、防洪排涝、防地质灾害、防雷电设计，现有建设项目应完善相关防自然灾害设施。

2.建立与当地气象部门的气象灾害预警信息交换和共享机制，气象局第一时间向化工聚集区同步台风、暴雨等气象灾害的红、橙预警信息，包括气象灾害的影响范围、作用时间和发展趋势。加强对台风灾害影响的研判，指导企业做好极端天气下减产、停产的应急准备。

## 5.5 防外来侵袭规划

1.推进化工园区封闭化管理，避免无关人流、车流进入化工区，降低发生事故的可能性及危害程度。建立完善园区门禁系统和视频监控系统，严格控制人员、危险化学品车辆进入园区。进出园区的危险化学品车辆要安装带有定位功能的监控终端，实行专用道路、专用车道和限时限速行驶措施。

2.完善安检系统。为防止进入化工园区的车辆和人员违规携带危害化工园区安全的物品，设置进化工园区安检大棚，采用人脸识别、指纹等多种安全措施对进入化工园区的人员和车辆进行管理。

3.进入化工园区内人员、车辆的监控。依托 GPS 定位系统及园区内视频监控终端对进入化工园区的危险化学品运输车辆实行全过程、全天候的安全监控。制定化工园区内巡逻制度，由安保部门统一进行巡逻。

## 5.6 危险化学品运输及配套设施规划

1.加强危险化学品运输道路规划

（1）定期开展危险化学品运输道路风险评估和规划工作。

（2）强化危险化学品运输安全管理。严格行业准入，严禁未经许可擅自开展经营性运输。加强托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物运输全链条安全监管。

（3）鼓励化工园区内具有产业链上下游关联的企业采用物料管道输送代替道路运输。

（4）企业必须委托具有资质的运输企业作为承包商。运输企业应建立健全人员、车辆、行程、事故管理等规章制度和应急救援体系，运用政策制度手段，鼓励安全生产状况良好的运输企业做大做强，逐步淘汰车辆、人员、场地等方面问题隐患较多的危险货物运输企业。

2.石油天然气、危险化学品管道规划

（1）建立完善长输油气管线信息系统，定期开展管道腐蚀检测，设置泄漏检测预警系统，及时掌握管线运行安全状况。

（2）建立公共管廊在线监测系统，加强管线重点部位和关键节点的监控，对管道的人员密集场所高后果区实施全线全天候24小时视频监控。在管线穿越涵洞以及气体易于积聚地段，设置气体泄漏检测报警仪，提高泄漏发现能力。

（3）加快推进沿海管廊带的建设。

3.危险化学品运输配套设施规划

（1）加快推进危险化学品公共停车场的建设。

①镇海区规划设置3处危险化学品公共停车场，共600个停车泊位。在现状危险化学品公共停车场基础上，增加威海路互通西侧、海天路与通海路东南侧2处危险化学品公共停车场，分别设150 个和254个停车泊位。随着宁波石化经济技术开发区“246”产业升级的运量增加，规划在杭甬高速复线澥浦互通周边预留1处121个停车泊位的公共停车场。

②北仑区规划设置3处危险化学品公共停车场，分别在青峙板块、临港板块、中宅区域各1处，其中青峙板块危险化学品公共停车场设50个停车泊位；临港板块危险化学品公共停车场同时考虑大榭开发区及舟山方向危险化学品停车需求，设置150个停车泊位；白峰、穿山区域建设危险化学品公共停车场，设50个停车泊位。

③大榭设置1处危险化学品公共停车场，设100个停车泊位。

（2）各区县（市）配合规划建设当地的危险化学品卸载基地，用于存放、保管或卸货转运违法（非法）生产、储存、使用、经营、运输的危险物品和生产安全事故现场残留的危险物品及危险废物等，并满足行政执法机关日常执法查扣、没收和事故应急处置时的危险化学品卸载及运载工具临时存放需求。

（3）持续迭代升级危险化学品道路运输安全风险智控系统，建立健全运行机制，强化部门协同和线上监测、线下执法，实现危险化学品道路运输全过程精准智管。

## 5.7 安全教育培训规划

1.充分发挥已有的公共安全宣传教育基地、消防救援站点、消防科普教育基地及消防体验场馆等安全宣传阵地，面向社会创新开展内容丰富、形式多样的化工生产安全和消防安全宣传教育活动。

2.依托宁波市化工高等院校和社会化中介技术服务机构的优势，发挥政策引导和市场资源配置作用，积极引导和建设以危险化学品基础理论知识、生产操作实训等为主的危险化学品教育培训基地。

3.加强产学研合作平台建设。围绕宁波市化工行业发展需求，引导鼓励科研院所、高等院校与化工企业加强产学研合作，为宁波市化工相关专业人才教育培养、工艺技术研发提升等化工行业安全发展提供服务与支撑。

4.鼓励有条件的大型化工和危险化学品企业为危险化学品安全监管和执法人员提供岗位实训。

## 5.8 事故应急救援体系及设施规划

1.园区管理机构

各园区进一步明确园区应急管理组织机构，落实编制和配置专职应急管理人员，其中参与安全生产管理人员中具有相关化工专业学历、化工安全生产实践经验的人员或注册安全工程师占比不低于75%。

建立完善危险化学品监管执法人员分级分类培训管理机制，对危险化学品监管执法人员进行入职、年度及其它培训，并到国有大型化工企业进行岗位实训，提升危险化学品监管执法人员能力素质。

余姚市化工集聚区在纳入宁波市前湾新区后，应随之确定相应的园区应急管理机构，并与目前应急管理部门做好衔接。

2.应急管理中心

加快推进宁波经济技术开发区、宁波大榭开发区、宁波石化经济技术开发区应急管理平台建设。

运用“互联网+监管”提高危险化学品安全监管水平。加快危险化学品安全监管信息共享平台建设，推进监管数据归集共享，综合利用大数据、云计算、人工智能等高新技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理和监控。

3.应急救援专业队伍

加强宁波市危险化学品专业应急救援队伍和化工园区应急救援骨干队伍建设。推进“1+3”化工事故处置专业队伍建设，依托特勤大队二站组建1支省级化工事故处置编队，依托镇海消防救援大队蛟川站、北仑戚家山站、大榭榭北站各组建1支市级轻型化工事故处置编队。

各园区根据自身安全风险类型和实际需求，配套建设医疗急救场所和气防站。

加快推进宁波消防救援支队特勤大队与化工训练基地的建设。

4.应急物资供给与保障

完善全市应急装备、物资资源数据库。按照“分级储备、分级管理、统一调配、合理负担”的原则，以政府补贴、企业代储方式，选择合理企业代储应急装备、物资。

5.应急预案及演练

化工园区要及时制修订综合应急预案及专项预案，并按要求定期组织开展应急救援演练。

6.消防

（1）消防基础设施

“十四五”期间，规划新、改建消防站39个，增设若干小型消防站，不断完善消防水源、车辆器材、人员防护装备等配备以及道路建设，提升协同保障水平。

（2）智慧消防

“智慧消防”建设全面提速，智能管控平台实现全覆盖，智慧消防应用水平全面提升。

（3）消防救援联勤联动

整合企业、专职队救援资源，建立健全消防应急联动力量调度体系，实现统一调度指挥，形成联合作战、联合指挥和联合保障格局。完善灭火救援专家组智库建设及随行出动机制。

（4）企业消防

提升石化企业消防安全能力建设。石化企业建立消防安全风险评估机制，定期开展自查评估，及时更新改造老旧消防设施器材，依法建立完善企业专（兼）职消防队并强化技能训练和综合演练。

## 5.9“两重点一重大”监管规划

1.加强“两重点一重大”建设项目的源头监管。严格实施建设项目安全条件审查和安全设施设计审查。

2.完善危险化学品重大危险源信息数据库，增加危险化学品重大危险源周边环境、道路设施等信息资料，建立应急部门与政府有关部门之间的危险化学品重大危险源信息共享机制。

## 5.10甬舟一体化石化发展规划

1.统筹甬舟两地危险化学品运输，实现监管数据归集共享。

2.推进甬舟一体化应急联动机制的建立和实施。

# 第六章 重大项目

1.数字化建设工程

危险化学品企业应以有效防范化解重大安全风险为目标，突出安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、智能巡检、人员定位等基本功能，推动安全基础管理数字化、风险预警精准化、风险管控系统化、危险作业无人化、运维辅助远程化建设，逐步实现企业安全风险管控数字化转型智能化升级。

化工园区应融合安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急、气体探测和大范围速扫等应用系统，实现对园区企业基本情况、装置开停车、园区风险分区、重大危险源、风险隐患、报警分布、特殊作业、人/车/物流、公共区域异常情况、应急救援等多形式、多模式、多维度的可视化监测预警、统计分析和智能化管控调度。

应急管理部门应聚焦危险化学品领域存在的短板弱项，统筹运用数字化手段推动危险化学品工作体制机制、组织架构、业务流程的全方位、系统性、重塑性变革，通过危险化学品全链条安全风险智控场景应用，实现监管对象全程纳管、精准监管；实现风险隐患实时预警、闭环管控；实现管控绩效指数管理、科学评价；实现危险化学品安全风险精密智控，有效防范危险化学品事故和较大社会影响事件发生。

2.化工园区封闭化建设工程

各化工园区全面推进完成封闭化建设工程，对进入园区内的外来车辆、人员实施全过程监控。对暂时无法实行物理隔离的，要建设电子围栏并加强日常管理。

3.化工园区风险防控提升工程

建设化工园区应急指挥中心，推进化工园区综合信息监管平台建设，实现对化工园区内企业、重点场所、重大危险源和基础设施安全风险实时监控预警；推进化工园区危险化学品运输车辆停车场标准化、规范化建设；加强化工园区专业消防救援队伍建设，配套建设消防救援站；推进构成危险化学品重大危险源的大型企业配备消防车辆，使用吸入性有毒有害气体企业设立气体防护站（组）。

4.禁止进入区域范围内危险化学品企业腾挪、退出工程

各区、县（市）根据禁止进入区域范围内危险化学品企业的风险大小，引导并推动相关企业腾挪、退出。

5.危险化学品公共停车场建设工程

加快推进危险化学品公共停车场的规划选址建设，“十四五”期间规划建成7处危险化学品公共停车场，其中镇海区3处、北仑区3处、大榭开发区1处，余姚市和象山县根据实际需求规划建设危险化学品公共停车场。

6.化工事故处置专业队伍建设工程

“十三五”期间，依托特勤大队二站组建1支省级化工事故处置编队；依托镇海大队蛟川站、北仑大队戚家山站、大榭大队榭北站各组建1支市级轻型化工事故处置编队。

第七章 规划实施保障

1.规划实施的资金保障

化工行业安全发展需整合资源、完善公用工程及配套设施，提升改造化工企业的本质安全水平，关停经整改仍不符合安全生产条件的化工企业等，资金投入必不可少，有关部门和各县市区应统筹落实化工行业安全发展所需资金，保障本规划的全面有效实施。

2.加强组织领导

认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，建立由市级分管领导牵头的危险化学品安全整治专项工作机制，及时研究专项整治行动中出现的问题，定期听取整治情况汇报，加强专项整治行动中的重大问题协调；结合实际制定专项整治行动方案，明确发改、经信、公安、资规、环保、交通、市场监管、消防等部门的职责分工，压实责任，协调推进本地区、本行业领域危险化学品安全专项整治工作。各部门和有关单位应加强协调衔接，确保本规划顺利实施。

3.加强开放合作

加快融入长三角一体化发展战略，推动油品、天然气等大宗商品储运、中转、交易等平台建设。加强甬舟石化产业一体化发展，探索构建两地石化产业协同发展机制，实现优势互补、资源共享、强强联合，共同打造具有世界竞争力的石化产业基地和国际油气交易中心。鼓励有条件的企业走出国门，扩展全球配置资源空间，开展落地投资、海外并购和战略联盟等形式的国际投资合作。积极推动优势资源开展国际产能合作，带动相关技术装备与工程服务“走出去”，引导企业构建境外营销网络，打造全球产业链。

4.规划中期评估

为加强本规划执行的科学性和适宜性，开展规划中期评估。根据宁波城市规划发展需要和本规划实际执行出现的问题，对本规划进行合理调整。

# 第八章 附件

1.宁波市化工园区分布图

2.宁波市危险化学品事故救治医院布局示意图