附件

2023年度2月份工业企业市级挂牌督办重大事故隐患情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 隐患主要内容 | 督办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波木鹿家居用品有限公司 | 海曙区高桥镇新联村 | 1、砂光机涉爆粉尘采取布袋除尘； 2、未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时清理； 3、喷漆车间内电器设备未采取防爆措施； 4、喷漆车间墙壁采用夹心泡沫板，不符合安全要求； 5、喷漆车间未规范设置通风装置和可燃气体报警仪。 | 海曙区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 2 | 宁波范古哲家居有限公司 | 江北区庄桥街道马径村穆家126号 | 1、封边机和拆板机共用的干式除尘系统未规范采取泄爆、隔爆等控爆措施。 2、干式除尘系统的灰仓电机未使用防爆型电气设备。 3、未规范制定粉尘清扫制度，未设置粉尘清扫记录； 4、木材加工车间西侧、北侧两个紧急疏散出口未设置疏散指示标志，且西北角一处消火栓前堆放易燃物品。 | 江北区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 3 | 宁波腾龙铝业有限公司 | 镇海区九龙湖镇长石村孙陆(长石工业区) | 液化天然气储罐与厂外道路、门卫值班室等周边消防安全间距不足 | 镇海区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 4 | 庆堂阀门（宁波）有限公司 | 北仑区新碶街道凤阳二路15号 | 1、喷漆房内部分电气设施不防爆； 2、喷漆区域现场油漆、稀释剂超量存放； 3、危化品仓库内氢氧化钠和硫酸混放； 4、氢氧化钠和硫酸存放点和使用点均未见危化品安全周知卡和安全警示； 5、油漆库内安装可燃气体探测器位置错误，未接入24小时值班室。 | 北仑区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 5 | 宁波恩宝印务有限公司 | 鄞州区下应街道东兴工业区 | 油墨、酒精危化品仓库电气设备不防爆； 未开展安全评估； 未安装可燃气体浓度报警器。 | 鄞州区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 6 | 华禹（宁波）五金制品有限公司 | 奉化区西坞街道下陈庵路61号 | 铝打磨岗位除尘系统采用粉尘沉降室除尘，采用干式巷道式构筑物作为除尘风道； 2、铝打磨岗位涉粉尘爆竹危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 | 奉化区应急管理局 | 2023.4.30 |
| 7 | 宁波华邦动力机器有限公司 | 余姚市梁周线与后钱路交叉口西100米 | 1、粉尘爆炸场所采用干式巷道式构筑物作为除尘风道； 2、涉爆粉尘场所开关等电器不防爆； 3、未建立粉尘清扫制度。 | 余姚市应急管理局 | 2023.4.30 |
| 8 | 慈溪市白沙路亿锦服装面料加工厂 | 慈溪市匡堰镇倡隆村桥南85号 | 该厂露天存放、混放大量DMF、架桥剂、稀释剂等危险化学品，未设置独立危化品仓库； 拌料车间使用非防爆电器，未设置防溢槛和静电释放柱。 | 慈溪市应急管理局 | 2023.4.30 |
| 9 | 宁海维亚特炊具有限公司 | 宁海县桃源街道科技工业园区科七路15号 | 采用正压吹送、巷道式干式构筑物作为除尘风道。 粉尘爆炸危险区域内电气设备设施不防爆。 未完成危险化学品储存及使用安全评价。 | 宁海县应急管理局 | 2023.4.30 |
| 10 | 宁波斯伯莱茨汽车饰件有限公司 | 象山县西周镇汇川路29号小微工业园16号 | 1 木粉尘干式集中除尘器设置在车间内（与其它作业区域未采取实体墙隔离）； 2、20区内电气设备不符合防爆要求； | 象山县应急管理局 | 2023.4.30 |